република српска

МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ,

ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

E

ПРАВИЛНИК

О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ ОД ЕЛЕКТРИЧНИХ И ЕЛЕКТРОНСКИХ

ПРОИЗВОДА

Бања Лука, август 2022. године

На основу члана 55. став 10. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 115/18, 111/21, 15/22 и 56/22), министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију, августа 2022. године, доноси

ПРАВИЛНИК

О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ ОД ЕЛЕКТРИЧНИХ И ЕЛЕКТРОНСКИХ

ПРОИЗВОДА

Члан 1.

Овим правилником прописује се листа електричних и електронских производа, мјере забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начин и поступак управљања отпадом од електричних и електронских производа.

Члан 2.

Одредбе овог правилника примјењују се на отпад од електричних и електронских производа и опреме која је разврстана по разредима и подразредима у табели из Прилога 1. овог правилника и чини његов саставни дио.

Члан 3.

Циљ овог правилника је успостављање система управљања отпадом од електричних и електронских производа на начин да се одвојеним сакупљањем и третманом спријечи или смањи штетни утицај на здравље људи и животну средину.

Члан 4.

Изрази употријебљени у овом правилнику имају сљедеће значење:

1) документација о кретању отпада јесу обрасци докумената о кретању отпада на територији Републике Српске,

2) електрични и електронски производи (у даљем тексту: ЕЕ производи) су производи чији правилан рад зависи од електричних струја или електромагнетних поља, као и производи намијењени за производњу, пренос и мјерење таквих струја или поља, намијењени за коришћење при напону до 1.000 V наизмјеничне струје и 1.500 V једносмјерне струје,

3) крајњи корисник је лице које је користило, користи или намјерава користити електрични или електронски производ, а крајњи корисник може бити физичко лице, правно лице или предузетник,

4) лице овлашћено за сакупљање је правно лице или предузетник који посједује дозволу за сакупљање отпада од електричних и електронских производа,

5) лице овлашћено за третман је правно лице или предузетник који посједује дозволу за третман отпада од електричних и електронских производа,

6) отпад од електричних и електронских производа (у даљем тексту: ЕЕ отпад) јесу електрични и електронски производи који представљају отпад у складу са законом, укључујући све саставне дијелове, склопове и потрошни материјал који су дио производа који се одбацује,

7) опасне супстанце су било које супстанце које имају карактеристике које их чине опасним у складу са посебним прописима,

8) постројење за третман је објекат или дио објекта који је опремљен за третман ЕЕ отпада,

9) произвођач је правно лице или предузетник који електричне или електронске производе, производи и ставља у промет на територији Републике Српске, без обзира на начин продаје и сједиште пословања,

10) сервисер је правно лице или предузетник који пружа услуге одржавања и поправке електричних и електронских производа,

11) трговац је правно лице или предузетник који  ЕЕ производе ставља у промет на територији Републике Српске, а трговац истовремено може бити и произвођач и/или увозник,

12) увозник је правно лице или предузетник који електричне или електронске производе, увози и ставља у промет на територији Републике Српске, без обзира на начин продаје и сједиште пословања.

Члан 5.

Учесници у систему управљања отпадом од електричних и електронских производа су:

1) Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију (у даљем тексту: Министарство),

2) Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске (у даљем тексту: Фонд),

3) јединица локалне самоуправе,

4) произвођач,

5) увозник,

6) трговац,

7) сервисер,

8) крајњи корисник,

9) правно лице или предузетник који посједује дозволу за управљање отпадом,

10) надлежни инспекцијски органи.

Члан 6.

(1) Управљање ЕЕ отпадом је скуп мјера које обухватају сакупљање, транспорт, складиштење и третман, као и управљање остацима послије третмана.

(2) Управљање ЕЕ отпадом спроводи се на начин који неће представљати ризик од загађења воде, земљишта или ваздуха, ради заштите здравља људи и животне средине.

(3) У циљу смањења негативног утицаја ЕЕ отпада на животну средину и здравље људи, као и ради искоришћења употребљивих компоненти из ЕЕ отпада неопходно је обезбиједити одвојено сакупљање и третман на начин дефинисан Законом о управљању отпадом (у даљем тексту: Закон) и овим правилником.

(4) Право обављања дјелатности управљања ЕЕ отпадом стиче се на основу дозволе за управљање отпадом која се издаје на начин прописан Законом.

(5) Произвођач управља са отпадом из процеса производње у складу са еколошком дозволом која се издаје на начин прописан Законом о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 79/15 и 70/20).

(6) ЕЕ отпад не мијеша се са комуналним отпадом, другом врстом отпада и са другим материјама или материјалима који нису отпад.

(7) Сав сакупљени ЕЕ отпад предаје се на третман.

(8) Свако кретање ЕЕ отпада прати одговарајућа документација о кретању отпада у складу са Законом, Правилником о обрасцу документа о кретању опасног отпада и Упутству за његово попуњавање („Службени гласник Републике Српске“, број 21/15) и Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и Упутству за његово попуњавање („Службени гласник Републике Српске“, број 21/15).

Члан 7.

Произвођачи су дужни да обезбиједе да ЕЕ производи које стављају у промет буду дизајнирани и произведени на начин да је употреба опасних супстанци у ЕЕ производима смањена на најмању могућу мјеру у складу са Правилником о ограничењу употребе одређених штетних супстанци у електричној и електронској опреми („Службени гласник Републике Српске“, бр. 50/15 и 40/16).

Члан 8.

(1) Произвођачи, увозници и трговци дужни су, на амбалажи или пратећој документацији, уз испоручене ЕЕ производе, да истакну ознаку са подацима о:

1) могућим начинима поновне употребе, рециклаже и другим поступцима третмана,

2) могућим негативним утицајима на здравље људи и животну средину,

3) значењу симбола за одвојено сакупљање ЕЕ отпада.

(2) Ознака из става 1. овог члана мора бити  видљива, читка и неизбрисива и  мора садржавати симбол за одвојено сакупљање ЕЕ отпада и назив произвођача ЕЕ производа.

(3) Ако због величине ЕЕ производа или његове специфичне функције, ознака из става 1. овог члана, не може да буде стављена на ЕЕ производ, ознака се ставља на амбалажу, упутство за употребу или на гарантни лист.

(4) Симбол за одвојено сакупљање ЕЕ отпада дат је у Прилогу 2. овог правилника и чини његов саставни дио.

Члан 9.

(1) Произвођачи, увозници и трговци који ЕЕ производе стављају у промет на територији Републике Српске плаћају Накнаду за оптерећивање животне средине отпадом од електричних и електронских производа и опреме (у даљем тексту: Накнада), на начин прописан Законом.

(2) Лица из става 1. овог члана, у складу са Законом и рјешењем Фонда, уплаћују Фонду Накнаду, а сразмјерно количини ЕЕ производа коју су ставили у промет на територији Републике Српске.

(3) Произвођачи, увозници и трговци достављају извјештај Фонду са подацима о количини ЕЕ производа, који се стављају у промет на територији Републике Српске, као и о количини ЕЕ производа који се као засебан производ или саставни дио другог производа, извозе из Републике Српске.

(4) Извјештај из става 3. овог члана доставља се у складу са Законом и Правилником о обрасцима извјештаја о управљању посебним категоријама отпада („Службени гласник Републике Српске“, број 87/20).

Члан 10.

(1) Сакупљање ЕЕ отпада обавља лице овлашћено за сакупљање.

(2) Лице из става 1. овог члана преузима од крајњег корисника ЕЕ отпад и у таквом стању га предаје лицу овлашћеном за третман.

Члан 11.

(1) ЕЕ отпад складишти се одвојено, не мијеша са другим отпадом и разврстава се по разредима ЕЕ производа.

(2) Складиште ЕЕ отпада мора да испуњавања услове прописане Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник Републике Српске“, број 61/15).

(3) Складиштење прије третмана врши се на начин да се ЕЕ отпад не оштети и не контаминира опасним или другим материјама.

Члан 12.

(1) Третман ЕЕ отпада обавља лице овлашћено за третман у складу са дозволом која се издаје на начин прописан Законом.

(2) Третман ЕЕ отпада врши се примјеном најбољих расположивих техника и технологија у складу са Законом.

(3) Предуслови за обављање дјелатности третмана ЕЕ отпада су:

1) да се раздвоји опасан од неопасног отпада,

2) да се поступак третмана обавља на непропусној подлози у наткривеном или затвореном објекту,

3) да се демонтирани дијелови ЕЕ отпада складиште у складу са дозволом која се издаје на начин прописан Законом.

(4) Извози се ЕЕ отпад за чији третман нема техничких и технолошких услова у Републици Српској.

Члан 13.

Са остацима који настану након поступка третмана ЕЕ отпада поступа се у складу са Законом.

Члан 14.

Трговац који има површину продајног простора од најмање 400 m2, дужан је да обезбиједи преузимање ЕЕ отпадa чије спољне димензије нису веће од 25 cm, без обавезе куповине новог производа.

Члан 15.

(1) Рециклажно двориште преузима ЕЕ отпад од физичког лица као крајњег корисника.

(2) У рециклажном дворишту на видном мјесту обавезно се поставља обавјештење о могућности предаје, односно о обавези преузимања ЕЕ отпада ознаком садржаја „ПРЕУЗИМАМО ОТПАД ОД ЕЛЕКТРИЧНИХ И ЕЛЕКТРОНСКИХ ПРОИЗВОДА И ОПРЕМЕ“, те на захтјев крајњег корисника пружа се информација о начину и условима преузимања.

(3) Све преузете количине ЕЕ отпада у рециклажном дворишту предају се лицу овлашћеном за сакупљање или лицу овлашћеном за третман.

Члан 16.

(1) Фонд организује систем управљања ЕЕ отпадом у складу са чланом 52. став 4. Закона.

(2) Финансијска средстава за обављање услуге сакупљање и/или третман додјељују се на основу јавног позива за подношење програма за обављање услуге сакупљање и/или третман посебне категорије отпада (у даљем тесту: јавни позив), који расписује Фонд, у складу са Законом.

(3) На јавни позив могу се пријавити само лица која посједују дозволу за управљање ЕЕ отпадом која се издаје на начин прописан Законом.

(4) Фонд додјељује средства у складу са закљученим уговором само за количине које су сакупљене на територији Републике Српске,  третиране или извезене.

(5) Лице овлашћено за сакупљање које има закључен уговор са Фондом преузима ЕЕ отпад од крајњег корисника без трошкова и предаје га на третман.

(6) Лице овлашћено за третман које има закључен уговор са Фондом преузима без трошкова ЕЕ отпад од крајњег корисника или лица овлашћеног за сакупљање.

(7) Ради остваривања права на финансијска средства Фонда, лица овлашћена за сакупљање и/или третман која су закључила уговор са Фондом, дужна су да доставе Фонду, до краја текућег мјесеца за претходни мјесец, документацију о количинама ЕЕ отпада које су сакупљене и третиране.

(8) Уколико лица овлашћена за сакупљање која имају закључен уговор са Фондом, извозе ЕЕ отпад, дужна су да доставе Фонду документацију о количинама које су извезене.

Члан 17.

(1) Фонд води и одржава Информациони систем за регистровање података о управљању отпадом путем којег се прикупљају подаци о количини ЕЕ производа стављених у промет на територији Републике Српске, количини сакупљеног и третираног ЕЕ отпада и о количини ЕЕ отпада која се извози.

(2) Фонд, у складу са Законом, најкасније до 31. маја текуће године, Министарству подноси годишњи Извјештај о управљању ЕЕ отпадом који садржи:

1) преглед пријављених произвођача, увозника и трговаца који стављају ЕЕ производе у промет на територији Републике Српске, као и количине ЕЕ производа стављених у промет на територији Републике Српске,

2) преглед података о количинама сакупљеног, третираног и извезеног отпада од ЕЕ производа,

3) финансијски извјештај са подацима о приходу од Накнаде, износу исплаћених средстава за сакупљање и третман ЕЕ отпада, у претходној календарској години, те подацима о корисницима средстава, количинама за које су исплаћена средства и  улагањима у инфраструктуру управљања отпадом,

4) преглед активности на промоцији система управљања ЕЕ отпадом.

(3) У склопу активности на промоцији система управљања ЕЕ отпадом Фонд на годишњој основи организује информативне кампање за учеснике у систему управљања ЕЕ отпадом и  програме обуке за правилну примјену овог правилника.

Члан 18.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Број: 15.04-020-645/22	МИНИСТАР

Датум: 2022. године

Сребренка Голић

ПРИЛОГ 1.

| ТАБЕЛА: РАЗРЕДИ И ПОДРАЗРЕДИ ЕЛЕКТРИЧНИХ И ЕЛЕКТРОНСКИХ ПРОИЗВОДА И ОПРЕМЕ |
| --- |
| Ознака разреда | Назив разреда | Ознака подразреда | Назив подразреда |
| Разред 1 | Опрема за измjену температуре |  |  |
|  |  | 1.1. | Фрижидери |
|  |  | 1.2. | Замрзивачи |
|  |  | 1.3. | Опрема која аутоматски испоручује хладне производе |
|  |  | 1.4. | Опрема за климатизацију |
|  |  | 1.5. | Опрема за одвлаживање ваздуха |
|  |  | 1.6. | Топлотне пумпе |
|  |  | 1.7. | Радијатори који садрже уље и другу опрему за измјену температуре користећи флуиде за измјену температуре, осим воде. |
| Разред 2 | Екрани, монитори и опрема која садржи екране површине 100 cm2 |  |  |
|  |  | 2.1. | Екрани |
|  |  | 2.2. | Телевизори |
|  |  | 2.3. | LCD оквири за фотографије |
|  |  | 2.4. | Монитори |
|  |  | 2.5. | Преносни рачунари |
|  |  | 2.6. | Лаптоп |
|  |  | 2.7. | Таблети |
| Разред 3 | Сијалице |  |  |
|  |  | 3.1. | Равне флуоресцентне сијалице |
|  |  | 3.2. | Компактне флуоресцентне сијалице |
|  |  | 3.3. | Флуоресцентне сијалице |
|  |  | 3.4. | Сијалице високог интензитета пржења – укључујући и натријумске сијалице и металне халогене сијалице |
|  |  | 3.5. | Натријумске сијалице ниског притиска |
|  |  | 3.6. | ЛЕД (енгл. Light Emitting Diode) |
| Разред 4 | Велика опрема |  |  |
|  |  | 4.1. | Машине за прање веша |
|  |  | 4.2. | Сушилице |
|  |  | 4.3. | Машине за прање суђа |
|  |  | 4.4. | Кухињски шпорети |
|  |  | 4.5. | Електрични шпорети |
|  |  | 4.6. | Електричне плоче за гријање |
|  |  | 4.7. | Расвјетна тијела |
|  |  | 4.8. | Опрема која репродукује звук или слике |
|  |  | 4.9. | Музичка опрема |
|  |  | 4.10. | Уређаји за плетење или ткање |
|  |  | 4.11. | Велики рачунари |
|  |  | 4.12. | Машине за штампање |
|  |  | 4.13. | Опрема за копирање |
|  |  | 4.14. | Велики аутомат за кованице |
|  |  | 4.15. | Велики медицински уређаји |
|  |  | 4.16. | Велики инструменти за надгледање и контролу |
|  |  | 4.17. | Велики уређаји који аутоматски испоручују производе и новац |
|  |  | 4.18. | Фотонапонске плоче |
| Разред 5 | Мала опрема |  |  |
|  |  | 5.1. | Усисивачи |
|  |  | 5.2. | Чистач тепиха |
|  |  | 5.3. | Уређај за шивање |
|  |  | 5.4. | Расвјетна тијела |
|  |  | 5.5. | Микровалне пећи |
|  |  | 5.6. | Вентилациона опрема |
|  |  | 5.7. | Пегле |
|  |  | 5.8. | Тостери |
|  |  | 5.9. | Електрични ножеви |
|  |  | 5.10. | Електрична кухала |
|  |  | 5.11. | Сатови и ручни сатови |
|  |  | 5.12. | Електрични бријачи |
|  |  | 5.13. | Ваге |
|  |  | 5.14. | Уређаји за његу косе и тијела |
|  |  | 5.15. | Калкулатори |
|  |  | 5.16. | Радио-апарати |
|  |  | 5.17. | Видео-камере |
|  |  | 5.18. | Видео-снимачи |
|  |  | 5.19. | Хајфај-опрема |
|  |  | 5.20. | Музички инструменти |
|  |  | 5.21. | Опрема која репродукује звук или слике |
|  |  | 5.22. | Електричне и електронске играчке |
|  |  | 5.23. | Спортска опрема |
|  |  | 5.24. | Рачунари за бициклисте, роњење, веслање и трчање |
|  |  | 5.25. | Детектори дима |
|  |  | 5.26. | Регулатори гријања |
|  |  | 5.27. | Термостати |
|  |  | 5.28. | Мали електрични и електронски апарати |
|  |  | 5.29. | Мали медицински уређаји |
|  |  | 5.30. | Мали инструменти за надгледање и контролу |
|  |  | 5.31. | Мали уређаји који аутоматски испоручују производе |
|  |  | 5.32. | Мала опрема са интегрисаним фотонапонским плочама |
| Разред 6 | Мала IT и телекомуникациона опрема (без спољне димензије веће од 50 cm) |  |  |
|  |  | 6.1. | Мобилни телефони |
|  |  | 6.2. | GPS (енгл. Global Positioning System) |
|  |  | 6.3. | Џепни калкулатори |
|  |  | 6.4. | Рутери |
|  |  | 6.5. | Лични рачунари |
|  |  | 6.6. | Штампачи |
|  |  | 6.7. | Телефони |

Прилог 2.

СИМБОЛ ЗА ОДВОЈЕНО САКУПЉАЊЕ ЕЕ ОТПАДА

Симбол за одвојено сакупљање ЕЕ отпада приказан је на слици као прецртан контејнер на точковима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРАВИЛНИКА

О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ ОД ЕЛЕКТРИЧНИХ И ЕЛЕКТРОНСКИХ

ПРОИЗВОДА

I	ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Правилника о управљању отпадом од електричних и електронских производа садржан је у одредби члана 55. став 10. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21) којом је прописано да министар доноси правилник којим се прописује се листа електричних и електронских производа, мјере забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начин и поступак управљања отпадом од електричних и електронских производа, и у одредби члана 76. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 115/18, 111/21, 15/22 и 56/22), која прописује да министар представља министарство, доноси прописе из члана 63. став 1. овог закона и рјешења у управним и другим појединачним стварима, одлучује о правима и дужностима запослених у министарству и одлучује о другим питањима из дјелокруга министарства.

II      УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРАВНИМ ПОРЕТКОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

III    РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА

У глави VII Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21), под називом „УПРАВЉАЊЕ ПОСЕБНИМ ТОКОВИМА ОТПАДА“, законске одредбе начелно уређују начин управљања са отпадом од електричних и електронских производа и опреме. Одредбом члана 55. став 10. овог предметног закона успостављен је правни основ за доношење овог подзаконског акта.

Циљ доношења овог правилника јесте да се успостави систем управљања овом посебном категоријом отпада да би се спречио или смањио њен штетни утицај на животну средину и здравље људи. У том циљу, овим подзаконским актом детаљније је нормиран начин обављања дјелатности управљања отпадом од електричних и електронских производа и опреме, укључујући сакупљање, транспорт, складиштење и третман,  као и одлагање остатка послије њиховог третмана.

Одредбе овог правилника су усклађиване са Директивом број 2012/19/EU Европског парламента и Савјета од 4. јула 2012. године о отпадној електричној и електронској опреми. Овај подзаконски акт ће допринијети и остварењу већег степена усклађености правних прописа Републике Српске са правним оквиром Европске уније у области управљања отпадом.

IV 	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА

Чланом 1. прописан је предмет уређивања овог подзаконског акта.

Чланом 2. прописан је обим примјене овог правилника на начин да је утврђено да се овај подзаконски акт примјењује на електричне и електронске производе и опрему (у даљем тексту: ЕЕ производи) која је разврстана по разредима и подразредима у табели из Прилога 1. овог правилника и чини његов саставни дио.

Члан 3. описује циљ уређивања овог правилника а то је успостављање система управљања ЕЕ отпадом подстицањем већег степена рециклаже ради спречавања или смањења њиховог штетног утицаја на здравље људи и животну средину.

Члан 4. прописује значење израза употријебљених у овом правилнику укључујући и изразе који су преузети из Директиве број 2012/19/ЕУ Европског парламента и Савјета од 4. јула 2012 године о отпаду од електричне и електронске опреме попут израза електрична и електронска опрема, отпад од електричне и електронске опреме, произвођач, трговац и др.

Чланом 5. прописани су учесници у систему управљања ЕЕ отпадом то:  Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију,  Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, јединица локалне самоуправе, произвођач, трговац, увозник, сервисер, крајњи корисник, правно лице или предузетник који посједује дозволу за управљање ЕЕ отпадом и надлежни инспекцијски органи.

Члан 6. на упоштен начин уређује питање управљања ЕЕ отпадом, те прописује да се у циљу искоришћења вриједних компоненти из ЕЕ отпада обезбијеђује одвојено сакупљање и третман у складу са Законом и овим правилником, те да се сав сакупљени ЕЕ отпад третира. Такође, прописане су одредбе општег карактера о поступању са ЕЕ отпадом, те да право обављања дјелатности се стиче на основу дозволе, а да се са отпадом из процеса производње ЕЕ производа управља у складу са еколошком дозволом. Такође, нормиране су одредбе којима је наглашено да управљање ЕЕ отпадом се спроводи на начин да неће представљати ризик од загађења воде, земљишта или ваздуха, те да се ЕЕ отпад не мијеша са комуналним отпадом, другим врстама отпада и материјалима, као и да свако кретање овог отпада прати и одговорајућа докуметација о кретању отпада.

Чланом 7. прописано је да произвођачи имају дужност да обезбиједе да ЕЕ производи које стављају у промет буду дизајнирани и произведени на начин да је употреба опасних материја у ЕЕ производима смањена на најмању могућу мјеру у складу са Правилником о ограничењу употребе одређених штетних супстанци у електричној и електронској опреми („Службени гласник Републике Српске“, бр. 50/15 и 40/16).

Члан 8. нормирано је да произвођачи, увозници и трговци имају дужност, на амбалажи или пратећој документацији, уз испоручене ЕЕ производе, да истакну ознаку са подацима о могућим начинима поновне употребе, рециклаже, другим поступцима третмана, могућим негативним утицајима на здравље људи и животну средину и значењу симбола за одвојено сакупљање ЕЕ отпада. Такође, у циљу да ознака буде уочљива крајним корисницима ЕЕ производа прописано је да иста мора бити  видљива, читка и неизбрисива и  мора садржавати назив произвођача ЕЕ производа. У овом члану садржано је интерно упућивање на Прилог 2. правилника у којем је дат приказ симбола одвојеног сакупљања ЕЕ отпада.

Чланом 9. нормирано је да произвођачи, увозници и трговци који  ЕЕ производе стављају у промет на територији Републике  плаћају Накнаду за оптерећивање животне средине ЕЕ отпадом у складу са Законом и Рјешењем Фонда, а сразмјерно количини  ЕЕ производа коју су ставили у промет на територији Републике. Такође, прописано је да  лица достављају извјештај  Фонду са подацима о количини  ЕЕ производа које стављају у промет на територији Републике, као и о количини   ЕЕ производа, које се као засебан производ или саставни дио другог производа, извозе из Републике. Поред тога, у овом члану садржано је екстерно упућивање на примјену одредби Закона и прописа који прописује обрасце извјештаја о управљању посебним категоријама отпада.

Чланом 10. је прописано да лице овлашћено за сакупљање је дужно од крајњег корисника преузети ЕЕ отпад и у таквом стању га предати на третман лицу овлашћеном за третман.

Члан 11. уређује  начин складиштења ЕЕ отпада при чему одредба налаже да се ЕЕ отпад складишти се одвојено, не мијеша са другим отпадом и разврстава се по разредима ЕЕ производа.

Чланом 12. прописано је да третман ЕЕ отпада се врши у складу са дозволом, примјеном најбољих расположивих техника и технологија у складу са Законом. Овим чланом су утврђени и предуслови за обављање дјелатности третмана ЕЕ отпада. Посебно је наглашено да у случају да за третман ове врсте отпада нема техничких и технолошких услова,  приступа се извозу.

Члан 13. прописује да се са остацима који настану након поступка третмана ЕЕ отпада поступа у складу са Законом.

Чл. 14. и 15. прописно је да трговац који има површину продајног простора са најмање 400 m2, обезбијеђује сакупљање ЕЕ отпад чије спољне димензије нису веће од 25 cm, без обавезе куповине новог производа. Такође, прописана је дужност и начин на који рециклажно двориште учествује у систему управљања овом посебном категоријом отпада.

Члан 16. нормира да Фонд организује систем управљања ЕЕ отпадом у складу са чланом 52. став 4. Закона. Надаље, прописано је да се финансијска средстава за сакупљање и третман додјељују на основу јавног позива, а да се на јавни позив могу  пријавити само лица која посједују дозволу за управљање ЕЕ отпадом у складу са Законом. Такође, прописано је и то да Фонд додјељује финансијска средства на основу уговора из расположивог буџета само за количине које су сакупљене на територији Републике, третиране или извезене. Поред тога, овим чланом је уређено и да лице овлашћено за сакупљање које има закључен уговор са Фондом обавезно преузима  ЕЕ отпад од крајњег корисника без трошкова и предаје их на третман, а да лице овлашћено за третман које има закључен уговор са Фондом преузима ЕЕ отпад од лица овлашћеног за сакупљање. На крају одредби овог члана је уређено да се у циљу остваривања права на финансијска средства Фонда за сав извезени ЕЕ отпад Фонду доставља одговарајућа документација којом се доказују количине које су сакупљене и третиране или извезене.

Чланом 17. приписано је да Фонд има дужност да води Информациони систем о отпаду путем којег се прикупљају подаци о количини ЕЕ производа стављеној у промет на територији Републике, количини сакупљеног и третираног ЕЕ отпада и о количини ЕЕ отпада која се извозе. Прописана је и обавеза Фонда да у складу са Законом, најкасније до 31. маја текуће године, Министарству поднесе годишњи Извјештај о управљању ЕЕ отпадом и који садржи преглед пријављених произвођача, увозника и трговаца који стављају  ЕЕ производе у промет на територији Републике, као и количине  ЕЕ производа и стављених у промет на територији Републике, преглед података о количинама сакупљеном, третираном и извезеном ЕЕ отпаду, финансијски извјештај са подацима о приходу од Накнаде, износу исплаћених финансијских средстава за сакупљање и третман у претходној календарској години, те подацима о корисницима финансијских средстава, количинама за које су исплаћена финансијска средства и улагањима у инфраструктуру управљања отпадом и преглед активности на промоцији система управљања. На крају је нормирано да  у склопу активности на промоцији система управљања ЕЕ производима Фонд на годишњој основи организује информативне кампање за учеснике у систему управљања ЕЕ отпадом и програме обуке за правилну примјену овог правилника.

Члан 18. прописује да овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеног гласнику Републике Српске“.

V	УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ПРАВИЛНИКА

Приликом израде овог правилника испуњени су услови из т. 4. и 12. Смјерница за поступање републичких органа управе о учешћу јавности и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 123/08 и 73/12). Процјена је да је Правилник од интереса за јавност, те је текст Правилника објављен на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију ради достављања примједаба и сугестија.

VI	 ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ

ДОНОШЕЊА ПРАВИЛНИКА

За доношење овог правилника нису потребна додатна средства из буџета Републике Српске.